| 单位名称 | 南 昌 大 学 | 产品名称或代号 | 零 件 名 称 | 零 件 图 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数控车削实训件 | 轴 | CK001 |
| 工 序 号 | 程 序 编 号 | 夹 具 名 称 | 使 用 设 备 | 车 间 |
| 001 | O3366 | 三爪卡盘 | CK7136数控车床 | 数控车训练中心 |
| 工步号 | 工 步 内 容 | 刀具号 | 刀具规格（mm） | 主轴转速（r/min） | 进给速度（mm/min） | 背吃刀量（mm） | 备注 |
| 1 | 粗车φ18.5外园 | T01 | 25X25 | 300 | 30 | 0.75 |  |
| 2 | 粗车φ13.0外园 | T01 | 25X25 | 300 | 30 | 2.75 |  |
| 3 | 车 锥 角 | T01 | 25×25 | 300 | 30 | 2.75 |  |
| 4 | 车 倒 角 | T01 | 25×25 | 300 | 30 | 2.0 |  |
| 5 | 精车φ12.0外园 | T01 | 25X25 | 300 | 30 | 0.5 |  |
| 6 | 车 R3 园 弧 | T01 | 25X25 | 300 | 15 | 0.5 |  |
| 7 | 精车φ18.0外园 | T01 | 25X25 | 300 | 30 | 0.5 |  |
| 编制 | 宋心鑫 | 审核 |  | 批准 |  | 05年2月18日 | 共 1 页 | 第 1 页 |

南昌大学工程训练中心数控车加工工序卡